TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDLA

veřejná zakázka

„Dodávka svítidel technologie LED – soustava veřejného osvětlení Varnsdorf“

Zadavatel:	Město Varnsdorf

se sídlem: 	nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 	00261718

zastoupen: 	ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou

„A“- Minimální požadované parametry svítidla:			Parametry nabízeného svítidla:

a1) Těleso svítidla z tlakově litého hliníku

s povrchovou úpravou práškovým lakováním			……………………………………………….

a2) akrylátový difuzor (PMMA), nebo z tvrzeného skla			……………………………………………….

a3) bez chladících žeber a šroubů vně svítidla				……………………………………………….

a4) rozložení světelného toku řízené pomocí reflektoru			……………………………………………….

a5) charakteristiky vyzařování světla pro:

  - motorizované komunikace (s různým poměrem

šířky komunikací a výšky stožárů)				……….…………………….

  - motorizované komunikace s dlouhým vyložením

svítidla (stožáry energetiky)					……….…………………….

  - pěší cesta a cyklostezka						……….…………………….

  - přechod pro chodce						……….…………………….

(uchazeč připojí k této příloze eulumdata ke všem vyzařovacím charakteristikám v tomto bodě pro výpočet osvětlení /relux, dialux/,  nebo doplní informaci, že jsou volně k dispozici na webových stránkách výrobce svítidel)………………………………………………………………………………………………………………………………………..

a6) barevné podání CRI> 70						……………………………………………….

a7) systém pro udržení konstantního světelného toku CLO		……………………………………………….

a8) minimální krytí celého svítidla IP66					……………………………………………….

a9) mechanická odolnost celého svítidla min. IK09			……………………………………………….

a10) membrána pro vyrovnání tlaku jako prevence kondenzace

vody ve svítidle							……………………………………………….

a11) časové závislé řízení světelného toku v průběhu doby svícení	……………………………………………….

a12) nastavitelný sklon v kloubu svítidla ±15°				……………………………………………….

a13) instalace na dřík stožáru i na výložník průměru 60 mm bez redukce……………………………………………….

a14) možná nedestruktivní výměna těsnění

(bez lepidla či jiných pojiv)						……………………………………………….

a15) jmenovitá životnost svítidla 100 000 h

Při nejhůře L90 / B10) při teplotě okolí 25 ° C			……………………………………………….

a16) certifikace CE, ENEC						……………………………………………….

(uchazeč připojí k této příloze potvrzení o získání certifikací uvedených v tomto bodě,  nebo doplní informaci, že jsou volně k dispozici na webových stránkách výrobce svítidel)…………………………………………..

„B“ -  Další (hodnocené) parametry svítidla:				U nabízeného svítidla  ANO/NE:

b1) dodávka s předinstalovaným kabelem

(pokud ano, uveďte i typ a délku)					……………………………………………….

b2) výkonová řada svítidel několika konstrukčních velikostí stejného

designu								……………………………………………….

b3) možnost instalace originálního zadního, předního a bočních

štítů pro eliminaci oslnění bez zásahu do konstrukce svítidla		……………………………………………….

b4) beznářaďová údržba svítidla					……………………………………………….

b5) výměna  všech  komponent  svítidla   (zejména  optické

části, elektronického předřadníku) při servisu na stožáru

bez použití nářadí							……………………………………………….

b6) fazetový reflektor bez přímého pohledu do světelného zdroje	……………………………………………….

b7) systém pro udržení konstantního světelného toku CLO2		……………………………………………….

b8) podíl světelného toku 0% do horního poloprostoru v základní

vodorovné poloze							……………………………………………….

b9) svítidla vyzbrojena předřadníky philips, osram nebo siteco		……………………………………………….

b10) garance dodávky zařízení pro nastavení a diagnostiku nabízených

svítidel v případě svítidel s předřadníky jiných výrobců než v b. 9)	……………………………………………….

V_____________________   , dne______________________

titul, jméno a příjmení osoby

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):_____________________________

razítko uchazeče a podpis osoby

oprávněné zastupovat účastníka (dodavatele):_____________________________