Základní popis projektu

- SOFTWARE :

| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| --- | --- | --- | --- |
| Licence Windows pro běh neomezeného počtu virtuálních systémů na platformě Windows 2016 na 2 hypervisorech |  |  |  |
| 150x Licence CAL pro přístup ke službám operačního systému Windows 2016 |  |  |  |
| Virtualizační platforma 100% kompatibilní se stávající, podpora a právo na updaty na dobu 5 let |  |  |  |
| Zálohování SW | Licence musí umožňovat zálohovat 2 fyzické hostitele bez omezení počtu CPU nebo VM Musí podporovat platformy: KVM, RHEV, Oracle VM, VMware, Hyper-V Musí mít vestavěnou ochranu proti Ransomwaru chráněných VM a jejich záloh Centrální webový management pro zálohované stroje na platformách (PC, Mac, Windows Server, Linux, VMware, Hyper-V, KVM, RHEV) Podpora páskových zařízení Software, podpora a dokumentace v češtině Možnost zálohovat formou Image (obrazu disku) tak i datově (soubory a složky) Podpora obnovy na odlišný hardware a migrace (P2P, V2P, P2V, V2V) Staging záloh Možnost ověřit pravost (originalitu) vytvořené zálohy a její neměnnost pomocí blockchain technologie (notarizace) Podpora výrobce a právo na updaty minimálně na dobu 5ti let |  |  |

- Primární diskové pole 1x

Zvolený typ diskového pole musí umožňovat postupné rozšiřování kapacity a výkonu tak, aby bylo možné na něj postupně centralizovat veškerá data i aplikace ze stávajících diskových polí.

| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| --- | --- | --- | --- |
| Veškeré klíčové komponenty musí být redundantní a pole odolné proti výpadku napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu. |  |  |  |
| Obsah zápisové cache musí být chráněn proti ztrátě a poškození při poruše řadiče či přerušení napájení. |  |  |  |
| Minimální konfigurace každého řadiče: | 16 GB paměti RAM (nikoliv SSD cache) 2 ks front-end portů SAS 12Gbit 2 ks front-end portů iSCSI 10Gb SFP+ 2 ks back-end portů SAS-3 (4 x 12Gbit per port) Řešit požadované počty portů pomocí switchů či externích konvertorů není povoleno. Možnost rozšíření o další porty SAS i iSCSI nad požadovaný počet |  |  |
| Osazení disky: | Tier1: Minimálně 6 ks SSD disků enterprise úrovně o celkové čisté kapacitě minimálně 2TB Tier2: Minimálně 10 ks HDD SAS enterprise úrovně o celkové čisté kapacitě minimálně 4TB Minimální front-end kontinuální zápisový výkon na nejnižším tieru je 800 IOPS při 100% random 32KB velikosti bloku. Tato rychlost musí být bez započtení cache a po zohlednění RAID write penalty. Každý tier musí obsahovat minimálně 1 spare disk, nebo v případě distribuovaného spare jeho ekvivalentní kapacitu. Zařízení musí obsahovat alespoň 10 volných pozic pro SSD/HDD. Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap). V rámci každé police musí být možné kombinovat disky flash,15krpm, 10krpm i 7.2krpm současně. |  |  |
| Diskové pole musí být bez výpadku rozšiřitelné až na 100 disků, pouze přidáním polic a disků, bez nutnosti dokupovat další řadiče. |  |  |  |
| Zařízení musí podporovat RAID typu 5, 6, 10, případně obdobnou technologii zajišťující stejnou úroveň ochrany dat. |  |  |  |
| Zařízení musí obsahovat funkce pro automatické přemisťování dat mezi různými typy disků a RAIDů podle zatížení (subLUN tiering). Na stejné vrstvě disků (tieru) mohou existovat různé typy RAIDů současně a data lze mezi nimi automaticky přemísťovat. Funkce alokace a přemisťování dat musí pracovat s datovými stránkami o velikosti 10MB nebo menší. |  |  |  |
| Zařízení musí obsahovat funkci eliminace zápisu nulových bloků (zero-detection). |  |  |  |
| Zařízení musí obsahovat funkce komprese a/nebo deduplikace na blokové vrstvě (SAN). Komprese a/nebo deduplikace musí pracovat se všemi typy SSD i HDD a musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury. |  |  |  |
| Veškeré funkce požadované v zadání (tiering, komprese/deduplikace, tenký provisioning, snapshoty, klony) musí být možné provozovat na libovolném LUNu současně. Použití jednotlivých funkcí a vlastností se nesmí navzájem vylučovat nebo omezovat. |  |  |  |
| Zařízení musí být plně kompatibilní s Microsoft Windows Server 2012 a vyšší, Red Hat Enterprise Linux, VMware vSphere 6.x. |  |  |  |
| Zařízení musí podporovat co nejtěsnější VAAI integraci v VMware |  |  |  |
| Je požadován záruční servis 7 let, SLA 24x7 4h, tedy doručení náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace do 4 hodin od nahlášení poruchy. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. |  |  |  |
| Součástí zařízení musí být licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly. Dodané licence musí umožnit postupné připojování dalších serverů bez omezení jejich počtu. Dodané licence nesmí omezovat počet disků nebo celkovou kapacitu. |  |  |  |

- Aplikační server 2x

| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |  |  |  |
| dvousocketový systém osazený 2x CPU min 10 jader každý, min 900 bodů dle SPEC org. CINT rate |  |  |  |
| 192 GB RAM 2666MHz rozšiřitelná až na 1,5TB typu DDR4 |  |  |  |
| Diskový subsystém | server musí podporovat min 10 x 2,5 palcových disků SAS, SSD nebo SATA požadujeme server s hot-plug disky alespoň 2x 100GB SSD |  |  |
| Síťové rozhraní 2 x gigabit + 2 x 10 gbit ethernet ports typu LOM (Lan On Motherboard) s podporou TOE, WOL, IPv4, IPv6, |  |  |  |
| Redundantní síťové napájecí zdroje 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) 94% účinnost při zatížení 50% (96% účinnost při zatížení 50%) Titanium |  |  |  |
| Minimálně 3x PCIe Gen3 x8 |  |  |  |
| Podpora karet s duálními M.2 disky |  |  |  |
| Zásuvné ližiny |  |  |  |
| Kompatibilita | Microsoft® Windows Server® 2016, x64 (s technologií Hyper-V™ v2) Red Hat® Enterprise Linux |  |  |
| Management vzdálená správa management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: | web GUI s podporou HTML5 a dedikovaná IP adresa hardware update firmware rollback field service OS Deployment sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd. možnost sdílet embedded NIC porty¨ IPv6 WS-MAN/SMASH-CLP IPMI funkcionalita Unified Server Configurator GUI hardwarová konfigurace RAID configuration server reset, reboot, power-on/off/cycle power management vlastnosti Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption) podpora Remote virtual Serial support BIOS recovery bezdrátová identifikace serveru, přes NFC nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS o kapacitě min. 16GB) záložní bios v dedikované ROM paměti přístup přes dedikovaní USM MICRO port možnost vzdáleně plně vypnout napájení (tvrdý restart) |  |  |
| Je požadován záruční servis 7 let, SLA 24x7 4h, tedy doručení náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace do 4 hodin od nahlášení poruchy. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. |  |  |  |

4.  Backup server 1x

| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| --- | --- | --- | --- |
| 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |  |  |  |
| dvousocketový systém osazený 2x CPU min 8 jader každý, min 650 bodů dle SPEC org. CINT rate base |  |  |  |
| 64 GB RAM 2666MHz rozšiřitelná až na 1,5TB typu DDR4 |  |  |  |
| Diskový subsystém | server musí podporovat min 18 x 3,5 palcových disků SAS, SSD nebo SATA požadujeme server s hot-plug disky alespoň 2x 200GB SSD s DPWD alespoň 3 alespoň 8x 4TB HDD 7.2K NL-SAS 12Gbit |  |  |
| Diskový řadič | typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM “Wipe” podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora SED disků a SSD disků Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 2GB cache typu NV (cache to flash) |  |  |
| Síťové rozhraní 2 x gigabit + 2 x 10 gbit ethernet ports s podporou TOE, WOL, IPv4, IPv6, |  |  |  |
| Redundantní síťové napájecí zdroje 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) 94% účinnost při zatížení 50% (96% účinnost při zatížení 50%) Titanium |  |  |  |
| Minimálně 3x PCIe Gen3 x8 |  |  |  |
| Zásuvné ližiny |  |  |  |
| Kompatibilita | Microsoft® Windows Server® 2016, x64 (s technologií Hyper-V™ v2) Red Hat® Enterprise Linux |  |  |
| Management vzdálená správa management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti | web GUI s podporou HTML5 a dedikovaná IP adresa hardware update firmware rollback field service OS Deployment sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd. možnost sdílet embedded NIC porty¨ IPv6 WS-MAN/SMASH-CLP IPMI funkcionalita Unified Server Configurator GUI hardwarová konfigurace RAID configuration server reset, reboot, power-on/off/cycle power management vlastnosti Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption) podpora Remote virtual Serial support BIOS recovery bezdrátová identifikace serveru, přes NFC nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS o kapacitě min. 16GB) záložní bios v dedikované ROM paměti přístup přes dedikovaní USM MICRO port přístup přes wifi a BT rozhraní možnost vzdáleně plně vypnout napájení (tvrdý restart) |  |  |
| Je požadován záruční servis 7 let, SLA NBD s doručením náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace následující pracovní den po nahlášení poruchy. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. |  |  |  |
| Licence MS Windows Server 2016 standard |  |  |  |

5. Síťová infrastruktura

2x Switch

| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 pevných portů RJ45 s automatickou detekcí (1Gb/100Mb/10Mb) |  |  |  |
| Minimálně 2x Hot Swap zdroj |  |  |  |
| Minimálně 4x 10Gbit SFP+ |  |  |  |
| Minimální Kapacita přepínače (plný duplex): 212Gbps |  |  |  |
| Minimální Rychlost přesměrování: 158 Mp/s |  |  |  |
| Minimální Paměť flash 256 MB |  |  |  |
| Minimální Vyrovnávací paketová paměť 4 MB |  |  |  |
| Nesdílené stackovací porty |  |  |  |
| Stackovací kabel pro propojení 2 switchů |  |  |  |
| minimálně 7 let záruka výrobce next business day on site |  |  |  |

6. Implementace

| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení, popis činností |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadujeme projektové řízení. | Viz projektový plán |  |  |
| požadujeme vytvoření DDS | Detailní specifikace dodávky |  |  |
| požadujeme vytvoření projektového plánu | Viz projektový plán |  |  |
| požadujeme vytvoření koncepce a konfiguraci síťové infrastruktury |  |  |  |
| požadujeme instalaci serverů do racku. |  |  |  |
| požadujeme instalaci diskového pole do racku a konfiguraci. |  |  |  |
| požadujeme instalaci virtualizační platformy a připojení hypervizorů k diskovému poli. |  |  |  |
| požadujeme instalaci nového DC a záložního DC na Windows 2016 včetně upgradu domény |  |  |  |
| požadujeme zmigrování všech objektů ze starého active direktory |  |  |  |
| požadujeme odstavení starých doménových řadičů |  |  |  |
| požadujeme migraci virtuálních systémů a dat ze starého virtualizačního clusteru na nový formou V2V. |  |  |  |
| požadujeme implementaci zálohování nastavení jobů, definování DR politiky. |  |  |  |
| požadujeme dokumentaci celého řešení |  |  |  |
| požadujeme detailní školení na implementované technologie |  |  |  |
| Instalace nového DC a migrace domény na Windows 2016 |  |  |  |
| Migrace Samba serveru z RHEL6 na Windows 2016 |  |  |  |
| Upgrade stávajících serverů z RHEL6 na RHEL7 |  |  |  |
| Upgrade Oracle serveru z verze 11.x na verzi 12.x a RHEL7 |  |  |  |
| Čistá instalace Windows 2016 |  |  |  |